«КУЛИБИН»

ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА МОДЕЛИ  ОКС 3000

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СОДЕРЖАНИЕ

- Рис. 1  Вид покрасочной камеры в сборе…………………………………………………………..3

- Перечень  деталей покрасочной камеры…………………………………………………………..4

- Порядок сборки покрасочной камеры….……………………………………………………………5

- Установка покрасочной камеры по уровню……………………………………………………..11

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.

Просим внимательно изучить инструкцию по сборке купленного Вами изделия.

-3-

Перечень деталей покрасочной камеры

- Крыша Деталь 1

- Крыша Деталь 2

- Боковая часть в сборе с уголками- направляющими верних  горизонтальных фильтров, профилями крепления фронтальных гофро-фильтров (Деталь левая, деталь правая)

- Задняя стенка (3-и детали, средняя деталь стенки 4.1)

- Дно  нижней ванны (2-е детали)

- Лобовая часть камеры (2-е детали)

- Средник в сборе с уголками-направляющими верхних горизонтальных фильтров

- Нижние швеллера- направляющие фронтальных гофрофильтров

- Средние двутавры- направляющие фронтальных гофрофильтров

- Верхние швеллера-направляющие фронтальных гофрофильтров

- Фронтальные гофрофильтры (материал картон) (Рис. 3.1)

- Верхние горизонтальные фильтры (материал синтекрон, установленный в металлический каркас) (Рис. 3.1)

-4-

Рис.2.1 Фильра покрасочной камеры

Порядок сборки покрасочной камеры

- Соединить между собой детали  задней стенки 4 (2шт.) и среднюю деталь 4.1, для сборки (и далее везде кроме дополнительно указанных соединений) использовать болт Din933 М8х16мм, шайба 2шт., гайка 1шт.

Сборку деталей производить горизонтально на полу помещения

- Деталь 1 крыши соединить с правой боковой частью 3

Рис. 4 Сборка частей крыши и правой боковой

-5-

- Деталь 2 крыши соединить с левой боковой частью 3

Рис. 5 Сборка деталей 2 крыши и левой боковой части 3

4.   Собранные детали 1 и 3 (прав.); 2 и 3 (лев.) соединить с собранной задней стенкой (детали 4 (2шт.) деталь 4.1). При сборке задняя стенка находится на полу помещения

Рис. 6. Сборка крыши, задней стенки и боковых частей

-6-

5. Соединить детали 5 дна  (2шт.) установив между ними средник 7

Рис. 8. Сборка деталей дна 5 со средником 7

6. Соединить детали 5 дна,  с боковыми частями 3 и задней стенкой для установки болтов соединения дна и задней стенки приподнять нижнюю часть покрасочной камеры и поставить на прокладки.

Рис. 9 Соединение деталей дна 5 и боковых частей 3

-7-

- Поднять камеру и установить на дно

8. Соединить средник и заднюю стенку

9.  Соединить  лобовую часть 6 (2 детали) с крышей (детали 1,2) и средником 7

10. Соединить верхнюю лобовую часть 6 (2-е детали) с боковыми частями 3

-8-

11. Установить нижние направляющие швеллера 8

12.  Установить верхние направляющие швеллера 10

-9-

13.  Установить средние направляющие двутавры 9

- Установить в направляющие фронтальные гофрофильтры, используя крепежные уголки для крепления к боковым частям и среднику.

-10-

14.  В ниши между лобными частями и верхними направляющими швеллерами установить горизонтальные фильтры с синтекроном

Установка покрасочной камеры по уровню

Покрасочную камеру выставить по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости, используя прокладки из листовой стали.

-11-