«КУЛИБИН»

ПОКРАСОЧНАЯ КАМЕРА МОДЕЛЕЙ ОКВ 3000,4000,4200,5000

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СОДЕРЖАНИЕ

- Рис. 1  Вид покрасочной камеры в сборе…………………………………………………………..3

- Рис. 2  Сборка покрасочной камеры…………………………………………………………………..3

- Перечень  деталей покрасочной камеры………………………………………………………..…4

- Порядок сборки покрасочной камеры….…………………………………………………………...5

- Установка покрасочной камеры по уровню.…………………………………………………….10

- Герметизация покрасочной камеры………………………………………………………………….11

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за покупку.

Просим внимательно изучить инструкцию по сборке купленного Вами изделия.

-3-

Перечень деталей покрасочной камеры

- Крыша Деталь 1

- Крыша Деталь 2

- Боковая часть (Деталь левая, деталь правая)

- Задняя стенка (3-и детали)

- Дно  нижней ванны (2-е детали)

- Лобовая часть нижней ванны (2-е детали)

- Верхняя лобовая часть камеры (2-е детали)

- Средник

- Основной отбойник (2-е детали)

- Нижний отбойник (2-е детали)

-4-

Порядок сборки покрасочной камеры

- Соединить между собой детали 4 (3шт.), для сборки (и далее везде кроме дополнительно указанных соединений) использовать болт Din933 М8х16мм, шайба 2шт., гайка 1шт.

Сборку деталей производить горизонтально на полу помещения

- Деталь 1 крыши соединить с правой боковой частью 3

-5-

- Деталь 2 крыши соединить с левой боковой частью 3

Рис. 6 Сборка деталей 2 крыши и левой боковой части 3

4.   Собранные детали 1 и 3 (прав.); 2 и 3 (лев.) соединить с собранной задней стенкой (детали 4,  3шт.). При сборке задняя стенка находится на полу помещения

Рис. 7. Сборка крыши, задней стенки и боковых частей

-6-

5. Соединить детали 5 дна нижней ванны (2шт.) установив между ними средник

Рис. 8. Сборка деталей дна 5 со средником 8

6. Соединить детали 5 дна нижней ванны с боковыми частями 3 и задней стенкой, для установки болтов соединения дна и задней стенки приподнять нижнюю часть покрасочной камеры и поставить на прокладки.

Рис. 9 Соединение деталей дна нижней ванны 5 и боковых частей 3

-7-

- Поднять камеру и установить на дно

8. Соединить средник и заднюю стенку

9.  Соединить верхнюю лобовую часть 7 (2 детали) с крышей (детали 1,2) и средником 8

10. Соединить верхнюю лобовую часть 7 (2-е детали) с боковыми частями 3

-8-

11.Установить основной отбойник 9 (2-е детали), соединив с боковыми частями 3 и средником 8. При соединении с средником использовать болты М8х20мм.

12. Установить нижний отбойник 10(2-е детали), соединив с боковыми частями 3 и средником 8. При соединении с средником использовать болты М8х20мм.

-9-

- Детали лобовой части нижней ванны 6 соединить между собой и установить на камеру, соединив с дном 5 и боковыми частями 3.  Для установки болтов соединения дна и лобовой части ванны необходимо поднять камеру и установить подкладки.

Установка покрасочной камеры по уровню

- Покрасочную камеру выставить по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости, используя прокладки из листовой стали.

- Регулировка уровня основных отбойников осуществляется с помощью пазов в среднике и боковых частях таким образом, чтобы уклон верхней поверхности отбойника (края верхней ванны камеры) относительно горизонтальной плоскости составлял 5% от средника к боковым частям (5-7 мм на 1,5 м).  То есть отбойники выставляются с наклоном в сторону ввода водоводов.

-10-

Герметизация покрасочной камеры

Важно (!) герметизацию швов покрасочной камеры производить только после полной сборки камеры (то есть только после затяжки  всех болтовых соединений).  Запрещено наносить герметик на детали до или в процессе сборки.

1. Необходимо произвести герметизацию швов камеры сантехническим герметиком предпочтительно белого цвета. Нанести герметик на шов соединения деталей и равномерно распределить (разгладить)  по требуемой длине шва (см. пункт 3).

2. Перед герметизацией тщательно вычистить и обезжирить гермитизируемые швы.

3. Подлежат герметизации следующие швы соединений покрасочной камеры:

- Швы соединений дна камеры

- Швы соединений дна камеры с боковыми частями, задней стенкой, лобовыми частями нижней ванны

- Швы соединений задней стенки от дна вверх на 400 мм

- Швы соединений задней стенки и боковых частей от дна вверх на 400 мм

- Шов между лобовыми частями нижней ванны

- Швы соединения лобовых частей нижней ванны и боковых частей

- Швы соединений основных  и нижних отбойников с средником и боковыми частями

- Все швы верхней ванны

-11-