«КУЛИБИН»

ПАСПОРТ

ПОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНАЯ КАМЕРА МОДЕЛИ ОКC

1200(1000)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2020

- Содержание

  - Назначение и область применения оборудования

  - Описание конструкции оборудования и технические параметры

  - Габаритные размеры

  - Принцип работы оборудования

  - Назначение и область применения оборудования

    - Покрасочно - сушильная камера (далее – покрасочная  камера) применяется для удаления лакокрасочного тумана, не осевшего на изделие, образующегося при покраске изделий  с помощью окрасочных аппаратов, распыляющих окрасочные материалы.

    - Показатели применения покрасочной камеры:

      - Повышение качества лакокрасочных покрытий

      - Снижение времени обслуживания покрасочных участков

      - Увеличение производительности работы покрасочных  участков

      - Обеспечение допустимых санитарно-гигиенических условий труда маляров и вспомогательного персонала

      - Незамедлительное удаление паров растворителей из рабочей зоны, с целью исключения образования взрывоопасных концентраций

      - Снижение выбросов шламов лакокрасочных материалов в окружающую среду

      - Обеспечение исполнения требований по пожарной безопасности для покрасочных участков.

  - Описание конструкции оборудования

    - Корпус и детали  покрасочной камеры  изготовлены из оцинкованной листовой стали толщиной 1,2мм:

      - Средняя часть покрасочной камеры

      - Боковые части покрасочной камеры

    - Покрасочная камера оснащается оборудованием:

      - Вентилятор среднего давления - 1шт.

| Вентилятор ВЦ14-46 (ВР 300-45) |
| --- |
| Мощность электродвигателя | 1,5 кВт |
| Производительность вентилятора | 2 300 м3/час |
| Тип электродвигателя | Общепромышленный |

      - Светильник  - 1шт.

| Светильник дневного света |
| --- |
| Мощность светильника | 36 Вт |
| Исполнение светильника | IP65 |

      - Шкаф электроуправления оборудованием покрасочной камеры

| Шкаф электрический навесной пластиковый |
| --- |
| Аварийное выключение | Выключатель автоматический |
| Защита | Тепловые реле |
| Управление цепью включения электродвигателей | Электромагнитные мотор-автоматы |

      - Отсек сухих фильтров покрасочной камеры

| Фильтр покрасочной камеры сухого типа |
| --- |
| Отсек для установки фильтровального материала | Из листовой оцинкованной стали толщиной 1,2мм, съёмный, вставляется в корпус покрасочной камеры |
| Тип фильтровального материала | Гофрированный картон CART 100 |
|  | Paint-Stop 65 mm |

  - Габаритные размеры покрасочной камеры

| Глубина рабочей зоны | 1000 мм |
| --- | --- |
| Длина рабочей зоны | 1200 мм |
| Высота рабочей зоны | 1960 мм |
| Высота корпуса | 2000 мм |
| Длина корпуса | 1280 мм |
| Глубина корпуса | 1500 мм |

  - Принцип работы покрасочной камеры

    - Кнопкой на электрическом шкафу включается вентилятор покрасочной покрасочной камеры, создавая разряжение в помещении участка покраски . Лаковый туман вытягивается из рабочей зоны  параллельными  потоками попадают в сухие фильтры, расположенные под всасывающим отверстием.

ООО «Кулибин» _________________________________________________

Гарантия 1(один) год с момента запуска в работу при условии соблюдения правил эксплуатации, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Датой ввода в эксплуатацию считается дата отгрузки  «ЗАКАЗЧИКУ».